METHODE DE DESSIN AVEC AUTOCAD POUR LE LOGICIEL KELLYCAM

# AUTOCAD est un logiciel de DAO qui est parfait pour dessiner des pièces afin de les découper avec le logiciel KELLYCAM

La méthode décrite plus loin permet d’éliminer les défauts du logiciel KELLYCAM, a savoir qu’il ne tient pas compte de l’ordre de découpe et du rayon de fraise

Si on ne applique pas cette méthode, dans le cas ou l’on veut découper un carré de 50 x 50mm avec un trou de 20 mm en son centre,  on commencera par dessiner la pièce avec les cotes voulues (on commence par dessiner le carré puis on dessine le trou)et on l’exporte dans KCAM

Dans le cas ou l’on utilise une fraise de 2 mm, KCAM commencera par découper le carré en suivant le trait c’est à dire que le centre de la fraise sera pile sur le trait puis découpera le trou de la même façon et on se retrouvera avec une pièce ayant des dimensions réelles de 48 x 48 mm et avec un trou de 22 mm.(d’ou l’intérêt de dessiner en tenant compte du diamètre de fraise)

De plus, comme on a commencé par découper le carré, la pièce que l’on cherche à avoir est devenue « flottante » dans la planche et la découpe du trou sera patatoide(d’ou l’intérêt de sélectionner l’ordre de découpe)

La méthode idéale que je décrie est applicable sur AUTOCAD LT 97, LT 98

Pour les autres versions, le principe sera le même mais peut être avec quelques différences vu qu’elles n’ont pas la même configuration à l’écran

Le principe est d’utiliser un gabarit de dessin qui défini la taille de la planche que l’on veut découper et qui regroupe plusieurs calques(pièce réelle et découpe)

Ma machine ayant une course de 1000 par 300 mm, j’ai utilisé un gabarit qui reproduit exactement la taille d’une planche balsa(1000 x 100) et avec 2 calques (pièce réelle et découpe)

Le DXF que l’on envoi vers KCAM doit être en espace papier. Le point 0 du gabarit de dessin correspond au point zéro de la machine

En fait, je dessines indépendamment chaque pièce en espace objet et que j’enregistre en DWG ( ce qui permet de placer le point d’origine de la pièce ou çà m’arrange) et je l’exporte sur un fichier fait avec un gabarit de dessin correspondant à la taille de la planche dans laquelle on vas découper les pièces

EXERCICE PRATIQUE

Je veux découper une pièce rectangulaire de 50 x 80 mm et possédant un trou de 20 mm en son centre et une rondelle de 60 mm de diamètre avec un trou de 25mm

1

Je commence par dessiner la pièce rectangulaire sur un fichier fait à partir de « commencer par un brouillon »  et je la dessine en cote réelle(ech 1), sans s’occuper du diamètre de fraise, et dans l’espace objet

J’enregistre le dessin sous rectangle. DWG

2

Je dessine la rondelle sur un fichier fait à partir de « commencer par un brouillon »  et je la dessine en cote réelle(ech 1), sans s’occuper du diamètre de fraise, et dans l’espace objet

J’enregistre le dessin sous rondelle. DWG

3

Je commence un nouveau dessin en utilisant la commande « utiliser un gabarit » et j’appelle le gabarit  planche balsa 1000x100

Une fois le gabarit apparut, j’active le calque « pièce » puis la commande insertion / bloc/ fichier et j’appelle le fichier

rectangle. DWG

Le dessin apparaît et je le place ou je le veux et le sens que je veux grâce au commande « déplacer » et « rotation »

Ensuite, j’importe aussi le fichier rondelle. DWG recommence la manœuvre avec la commande « déplacer » et « rotation »

Les deux pièces à découper  sont maintenant sur la planche et à leurs position idéales pour les découper

Maintenant, je sélectionne le rectangle et la rondelle et j’utilise la commande « décomposer »

On a maintenant des figures géométriques indépendantes les unes des autres

On vas tracer maintenant le chemin de fraise

On active la commande « décaler » et on indique de combien on veut décaler la pièce(dans notre cas, on vas utiliser une fraise de diamètre 2mm donc on vas décaler de 1mm)

Il suffit de sélectionner la figure que l’on veut décaler et d’indiquer de quel coté le trait doit être décalé, c’est à dire que pour faire un trou, le trait doit être décalé vers l’intérieur et pour détacher une pièce de la planche, le trait doit être décalé vers l’extérieur

Une fois l’opération de décalage faite, notre dessin se compose de pièces faites  de traits parallèles

Il faut maintenant exporter les traits qui correspondent au chemin de fraise vers le calque DECOUPE

Pour cela je clique sur chaque traits puis avec le bouton droit de la souris, je vais dans « propriété » et un pavé « changer de propriété » apparaît

Là, je sélectionne le calque DECOUPE et tous les objets sélectionnés sont automatiquement transférés sur ce calque et prennent la couleur rouge

Maintenant, on possède des figures faites de traits rouge et noir

Le noir, c’est la pièce réelle

Le rouge, c’est le chemin que suivra le centre de la fraise

Je désactive maintenant le calque PIECE et le calque 0

Il ne reste plus que le tracé en rouge du calque DECOUPE à l’écran

A ce moment, j’utilise une astuce pour éviter que la pièce ne se détache de la planche et bouge lors de la découpe, ce qui donne une imprécision de cotes

Pour cela, j’interromps en quelques endroits et sur quelques mm le trait de parcours de fraise

Pour cela, utiliser la commande « COUPURE »

Il est temps d’exporter le dessin en DXF vers KCAM

C’est maintenant que l’on vas sélectionner l’ordre de découpe

Pour cela, je vais dans FICHIER/EXPORTER

Là, je choisis le format de DXF en LT2/R12 ET j’active la case option

Dans la case option, il faut cocher la case « CHOIX DES OBJETS »

Maintenant, AUTOCAD demande quels objets il faut exporter

Il suffit de cliquer sur les traits que l’on veut exporter

Pour notre cas , il faut sélectionner tous les traits du calque DECOUPE mais l’ordre ou on a choisit les traits sera celui dans lequel ils seront découpés

Donc, on commencera par sélectionner le cercle à l’intérieur du rectangle puis les traits extérieurs  du rectangle( en les choisissant suivant un mouvement horaire ou anti –horaire) puis on passe au cercle qui compose l’intérieur de la rondelle puis le cercle qui compose son extérieur

Et voilà, il ne reste plus qu’à importer, dans KCAM , le dessin DXF obtenu pour avoir une découpe précise et suivant un ordre de découpe cohérent

Cette méthode peut paraître longue à appliquée mais en réalité, elle est faite très rapidement

et facilement

Ci joint les dessins en questions et le gabarit de planche que l’on doit placer dans le dossier TEMPLATE de AUTOCAD