# Pas des filetages métriques ISO : Eviter l’emploi des valeurs entre parenthèses (peu courantes)

## Toutes dimensions en mm

| Diamètre nominal | Pas gros (standard) | Pas fin |
| --- | --- | --- |
| 1,6 | 0,35 | 0,2 |
| 2 | 0,4 | 0,25 |
| 2,5 | 0,45 | 0,35 |
| 3 | 0,5 | 0,35 |
| 4 | 0,7 | 0,5 |
| 5 | 0,8 | 0,5 |
| 6 | 1 | 0,75 |
| 8 | 1,25 | 0,75 - 1 |
| 10 | 1,5 | 0,75 – 1 – 1,25 |
| 12 | 1,75 | 1 – 1,25 – 1,5 |
| (14) | 2 | 1 – 1,25 – 1,5 |
| 16 | 2 | 1 – 1,5 |
| (18) | 2,5 | 1 – 1,5 – 2 |
| 20 | 2,5 | 1 – 1,5 – 2 |
| (22) | 2,5 | 1 – 1,5 – 2 |
| 24 | 3 | 1 – 1,5 – 2 |
| (27) | 3 | 1 – 1,5 – 2 |
| 30 | 3,5 | 1 – 1,5 – 2 – (3) |

# Pas des vis de transmission à filet trapézoïdal : Eviter l’emploi des valeurs entre parenthèses (peu courantes)

| Diamètre nominal | Pas du profil |
| --- | --- |
| 8 | 1,5 |
| (9) | 1,5 |
| 10 | (1,5) – 2 |
| (11) | (1,5) – 2 |
| 12 | (1,5) – 2 |
| (14) | (1,5) – 2 |
| 16 | (2) – 3 |
| (18) | (2) – 3 |
| 20 | (2) – 3 – (4) |
| (22) | (2) – 3 – (4) |
| 25 | (3) – 4 – (5) |
| (28) | (3) – 4 – (5) |
| 32 | (4) – 5 – (6) |

# Text boxes

Pour les vis à plusieurs filets il faut indiquer la valeur du pas hélicoïdal = pas du profil multiplié par le nombre de filets